“Approximate” Allowable Storage Time for Soybeans

| Moisture Content (%) | --- Grain Temperature (°F) --- |
| --- | --- |
|  | 30° | 40° | 50° | 60° | 70° | 80° |
|  | Approximate Allowable Storage Time (Days) |
| 11 | * | * | * | * | 200 | 140 |
| 12 | * | * | * | 240 | 125 | 70 |
| 13 | * | * | 230 | 120 | 70 | 40 |
| 14 | * | 280 | 130 | 75 | 45 | 20 |
| 15 | * | 200 | 90 | 50 | 30 | 15 |
| 16 | * | 140 | 70 | 35 | 20 | 10 |
| 17 | * | 90 | 50 | 25 | 14 | 7 |
| 19 | 190 | 60 | 30 | 15 | 8 | 3 |
| 21 | 130 | 40 | 15 | 10 | 6 | 2 |
| 23 | 90 | 35 | 12 | 8 | 5 | 2 |
| 25 | 70 | 30 | 10 | 7 | 4 | 2 |
| 27 | 60 | 25 | 5 | 5 | 3 | 1 |

* Allowable storage time exceeds 300 days

- Allowable storage time is the storage period before quality loss is expected to affect grain quality.

- Airflow through the grain permits maintaining the grain temperature, but does not extend the allowable storage time beyond that listed in the table.

- Allowable storage time is cumulative. If 16% moisture soybeans were stored for 35 days at 50°F, one-half of the storage life has been used. If the soybeans are cooled to 40 degrees, the allowable storage time at 40 degrees is only 70 days.